## Slide 1
Research Background & Motivation
I
3
Mt. Merapi is the most active mountain in Java island
Its biggest eruption (2010) killed 386 people and damages on US$ 403 million.
It was confirmed as a VEI 3 Eruption
Notes: Letusan gunung berapi telah menewaskan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia sejak abad ke-16, dengan Asia Tenggara menyumbang lebih dari setengah dari total ini.
Gunung Merapi sendiri merupakan gunung vulkanik paling aktif di pulai Jawa. Letusan nya pada tahun 2010 menelan korban jiwa lebih dari 386 orang dengan kerusakan bernilai 403 Juta dollar
Salah satu cara untuk menilai risiko erupsi adalah dengan parameter Volcanic Explosive Index (VEI) yang berkisar dari nol hingga delapan. Sebagai contoh ada erpusi Gunung Merapi tahun 2010 yang masuk pada VEI 3 maka akan memilliki plume height berkisar antara 10 sampai 15 km. Semakin tinggi tingkatkan VEI maka meningkatkan volume material piroklastik yang dikeluarkan saat erupsi. Bahan piroklastik ialah termasuk abu vulkanik, tephra, aliran piroklastik, dan jenis material lontar lainnya.

## Slide 2
Research Background & Motivation
I
3
Ash fall is one of the problem generated by Volcanic Eruption
It creates human causalities, damages livestock, buildings, and disrupt aviation
Notes: Material lontar ini menciptakan yang kita katakan sebagai Ash Fall.
Ash fall ini menciptakan berbagai macam masalah termasuk: Korban Jiwa & binatang ternak, kerusakan infrastruktur dan terutama menganggu lalu lintas penerbangan
Dari diagram diatas, kita dapat melihat bahwa penanganan dari Ash Fall bergantung pada ash thickness dan jarak infrastruktur terhadap gunung . Terlalu cepat menutup airspace maka menghambat air travel, terlalu lambat memindahkan masyarakat dapat meningkatkan resiko timbulnya korban Jiwa. Dengan memiliki informasi yang lebih tepat dan akurat kita dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak erupsi dengan akurat agar tidak terjadi overestimation atau underestimation yang berdampak secara ekonomis ataupun korban jiwa

## Slide 3
Convert infrasound data recorded at remote infrasound arrays to plume height, through the calculation of acoustic power and exit velocity at the vent.
Acoustic Power is accurate to measure Plume Height and volcanic events from regional arrays based on differences in amplitude, duration, and waveform features
(Perttu A., Benoit T., 2020).
Identify infrasound radiation from the 2019 eruptions recorded at both near- and far-field infrasound arrays for providing timely warning to VAACs and estimating the source amplitude for remote volcanoes
Overall, a good agreement between the observed and predicted arrival times and signal duration.
(Ripepe M., Marchetti E., 2018)
Present an automatic warning system for explosive ash-rich eruptions at Mt. Etna Volcano based on infrasound array observations
Etna's infrasound-based early warning system is entirely automated and unmanned with a Reliability record of 96.6% and no false negative warnings over the past eight years,
(Le Pichon A., Pilger C. 2021)
A combination of seismograph with an infrasonic microphone has proved to be capable of detecting explosive volcanic eruptions within 30 minutes when the spacing of the station is on order of 500km from the volcano
(Kosuke K., Kazuhiro Ishihara ., 1994).
Output
Output
Output
Output
Present an automatic warning system for Sakarujima Volcano

## Slide 4
Early Warning System is an integrated system of
hazard monitoring,
forecasting and prediction,
disaster risk assessment,
communication and preparedness activities,
There is a need of deploying an Early Warning System to reduce the risk generated by an eruption event of Merapi Volcano
LIterature Review
II

## Slide 5
No | Author | Title | Parameters | Forecasting Algorithm | Notification
1 | Ripepe; Marchetti; Delle Donne; Genco; Innocenti; Lacanna; Valade | Infrasonic Early Warning System for Explosive Eruptions | Local Infrasound | No | ~1 Hour before Eruption
2 | A. Le Pichon, C. Pilger, L. Ceranna, E. Marchetti, G. Lacanna, V. Souty, J. Vergoz, C. Listowski, B. Hernandez, G. Mazet-Roux, A. Dupont & P. Hereil | Using dense seismo-acoustic network to provide timely warning of the 2019 paroxysmal Stromboli eruptions | Seismic & Local Infrasound | No | 
3 | Rix, Meike; Valks, Pieter; Hao, Nan; Jos van Geffen; Clerbaux, Catherine ; Clarisse, Lieven; Coheur, Pierre-FranÇois; Diego | Satellite Monitoring of Volcanic Sulfur Dioxide Emissions for Early Warning of Volcanic Hazards | Volcanic sulfur dioxide (SO 2 ) | No | ~2 Hours after Eruption
4 | Kamo, Kosuke, Kazuhiro Ishihara, and Makoto Tahira. | Infrasonic and seismic detection of explosive eruptions at Sakurajima Volcano, Japan, and the PEGASAS‐VE early‐warning system | Seismic & Local Infrasound | No | ~30 Minutes before Eruption
7
LIterature Review
II
Notes: Dari beberapa literatur Early Warning System yang dibaca sebelumnya, telah didapatkan bahwasanya sudah ada beberapa solusi mengenai Early Warning System untuk erupsi vulkanik. Hal ini sudah di terapkan di Mount Etna, Sakarujima dll. Tetapi, Notifikasi yang mereka munculkan hanya dapat terjadi maksimal H-1 Jam sebelum erupsi: waktu yang tidak cukup bagi prosedur mitigasi untuk dimulai

## Slide 6
Designing and Infrasound-based Early Warning System for Merapi Volcano
ADVISOR
Dr. Eng. Dhany Arifianto, ST., M.Eng
STUDENT
Muhamad Haykal Hanif Gifari Adi
02311940000154

## Slide 7
Volcanic eruptions produce low frequency (<20 Hz) infrasonic signals to the atmosphere. It can be used to:
Detect eruptions (Arnoult et al., 2010)
estimate volume and height of erupted material (Caplan-Auerbach et al., 2010)
track changes in eruptive activity (Garcès et al., 1999)
provide constraints on magma movements (Richardson et al., 2014)
Volcanic Infrasound Signals
Theoretical Framework
I
Notes: Erupsi gunung berapi menghasilkan sinyal infrasonik terhadap atmosfer. Sinyal inilah yang kemudian dapat diteksi oleh stasiun IRIS sebagaimana yang telah diperlihatkan pada peta disamping.
Sinyal inilah yang akan menjadi dasaran bagi model Early Warning System yang akan kita buat nantinya, karena telah terbukti dari berbagai literatur bahwasanya Infrasound dapat dipakai untuk mendeteksi erupsi, estimasi plume height, mengetahui perubahan pada aktivitas vulkanik dan memberikan batasan pada pergerakan magma.
Tetapi bagi literatur yang berbasis infrasound, terlihat bahwa Early Warning System hanya memanfaatkan keuntungan fisis dari infrasound dalam mengejar waktu.

## Slide 8
Time series forecasting occurs when we make scientific predictions based on historical time stamped data. It is previously used for Hazard Forecasting on:
Floods (Munoz et a, 2021)
Extratropical Windstorms (Fesser et al., 1999)
Droughts & Heat Waves (Brunner et al., 2018)
Forecasting for Natural Disasters
Theoretical Framework
I
Storm Surges (Kohno et al., 2018)
Expert interpretation
Eruption Forecasting Methods: (Whitehead, 2021)
Event Trees
Belief Networks
Failure Forecasting
Process/Source Models
Machine Learning
Notes: Time Series Forecasting ketika kita membuat prediksi ilmiah berdasarkan data stempel waktu historis. Sebelumnya, time-series forecasting pernah digunakan hazard forecast pada Banjir, Badai Angin Ekstratropis, Kekeringan & Gelombang Panas, dan Gelombang Badai
Untuk Erupsi Vulkanis sendiri, ada beberapa jenis metode forecasting yang dapat dilakukan: Ada Expert Interpretation, Event Trees, Belief Networks, Failure Forecasting, Source Models dan Machine Learning

## Slide 9
Machine learning is the use of algorithms to identify patterns that are too complex for a human to ‘see’ and that learn these patterns directly from data
Machine Learning Eruption Forecasting
Theoretical Framework
I
Previous ML Forecasting Parameters:
Seismic(Malfante et al, 2019a)
InSAR(Anantrasirichai et al, 2019a)
SO2 (Kunrat et al, 2022)
Notes: Mengapa machine learning? Karena prevalensinya dalam literatur peramalan dalam studi percontohan dan potensi yang sering dinyatakan untuk arah masa depan untuk peramalan letusan.
Selama ini sudah terdapat beberapa penelitian terkait penggunaan ML dalam forecasting parameter gunung berapi, ada Seismic, InSAR (Sattelit) yang berbasis deformasi visual, dan SO2 yang mengambil dari Gas yang dikeluarkan vent. Hal ini yang menjadi

## Slide 10
To develop a machine learning model that can timely predict the likelihood of a volcanic eruption at Mount Merapi based on infrasound data
To evaluate the performance of the model on a test dataset and compare it to existing methods for predicting volcanic eruptions.
1
2
Research Objective
II
Notes: Maka dari itu, dapat disimpulkan tujuan atau objective dari studi ini akan

## Slide 11
Object
Mt. Merapi, Central Java
Software
Python
limited to the development of the early warning system for Mount Merapi
Research Scope
III
Notes: Untuk Batasan masalah dari penelitian ini adalah objek yang kita kaji hanya spesifik pada gunung Merapi, dimana sejak 2006 telah terkonfirmasi 9 kali melakukan erupsi dengan tingkatan VEI yang bervariasi.
Untuk Software kita akan menggunakan Python dengan library yang akan dijelaskan pada metodologi
Dan untuk hasil akhir adalah diharapkan output dari project ini adalah adanya Sistem yang cukup cepat dan akurat dalam mengantisipasi erupsi gunung berapi
Hasil akhir ini adalah kita akan meliaht

## Slide 12
From several studies that have been carried out, a work point scheme is obtained, namely:
Machine Learning Forecasting Workflow
Methodology
III
1
Pre-Processing
Data Collection
3
Validation & Evaluation
2
Model Building
4
Notes: Berikut adalah machine learning forecasting workflow yang

## Slide 13
Methodology
IV
1
Data Collection
FSDN Data Extraction
Method
Location
16 March 2006 -21 June 2020
Duration
The Array Data will be extracted using InfraPy library from IRIS_DMC FSDN services
Notes: Paling pertama adalah dilakukkan nya data collection/ingestion. Data dari IRIS FSDN Services akan kita extract menggunakan InfraPy dengan range pada 16 Maret 2006 (Erupsi VEI 1) hingga 21 Juni (Erupsi VEI 3). Untuk stasiun kita akan mengambil dari remote array 104AU, 152GB, 107AU, 139PW, 152GB

## Slide 14
Methodology
IV
Progressive Multi-Channel Correlation (Cansi 1995)
Event Detection
Assuming Monopole Radiation Pattern based on methodology created by (Le Pichon et al., 2012)
Attenuation values were determined between Merapi Volcano and each array (Le Pichon et al., 2019; Tailpied et al., 2017)
Attenuation Factor Calculation
Pre-Processing
2
Time-reverse modeling (Kim and Lees 2014)
Source Localization
Imputation: Swapping missing values with for carefully selected values
Estimation of Missing Values
Employ MinMaxScaler scikit-learn object estimator
Data Normalization
Notes: Setelah itu, data tersebut akan kita proses menggunakan Progressive Multi Channel Correlation (PMCC) untuk mem-filter event yang penting yang sekiranya bisa dilanjutkan untuk proses setelahnya. Selanjutnya, kita akan melakukan source localization dengan metodologi time-reverse modelling dimana akan mengambil sinyal yang specific pada gunung Merapi.
Setelah itu, kita akan mengkalkulasi attenuation factor dengan asumsi monopole pattern yang dapat dilihat pada persamaan (2.11)
Ketika semua hal tersebut telah dilakukan, maka kita akan berlanjut pada estimasi nilai yang hilang atau imputasi dan normalisasi data

## Slide 15
Methodology
IV
Features (Watson, 2020)
3
Model Building
Forecasting Model Selection (Whitehead, 2021)
Feature | Description | Domain
1 | Standard deviation | Time
2 | Skewness | Time
3 | Kurtosis | Time
4 | Peak frequency | Frequency
5 | Quality factor | Frequency
6 | Skewness | Frequency
7 | Frequency at 50th percentile | Frequency
ARIMA
Multi-Layer Perception
Neural Networks (Bayesian, Regression)
Radial Basis Functions
CART Regression
Support Vector Regression
Notes: Setelah hal tersebut sudah dilakukan, kita akan melakukan feature extraction untuk standard deviation, skewness, kurtosis, peak frequency, quality factor, dan frequency at 50th percentile dengan domain waktu dan frekuensi. Dari fitur2 tersebut kita akan mencoba seleksi pada beberapa model: ARIMA, Multi-Layer Perception, Neural Networks, Radial Basis Functions, CART Regression dan SVM. Untuk Tugas Akhir ini kita akan memilih hanya 1 model sebagaimana Batasan dari masalah ini yang sekiranya paling cocok untuk Eruption Forecasting
Forecasting harus dijelaskan

## Slide 16
Methodology
IV
Comparison between VONA, VAAC and Research Result based on:
Validation & Evaluation
4
Timeliness
Plume Height Accuracy
False Alarms
Example of Parameter Comparison between VAAC, VONA, and Previous research (Ng, 2022)
Notes: Untuk Validation dan Evaluasti

## Slide 17
Methodology
IV
No | Kegiatan | Bulan ke-1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  | Bulan ke-4 |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Data Ingestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Data Exploration and Understanding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Data Pre-Processing and Feature Engineering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Model Building and Selection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | Model Deployment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Forecasting Solution Acceptance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Report Writing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Thank You

## Slide 19
Bar Chart
Pie Chart
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
10
Research Results
IV

## Slide 20
Title
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
11
Research Results
IV

## Slide 21
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
12
Conclusion & Discussions
V
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Slide 22
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
14
Conclusion & Discussions
V

## Slide 23
Thank you
for listening!
ADVISOR
Name
Day, Date
Department, University
STUDENT
Name
Student ID